FICHE TECHNIQUE K07

KEM FIXATOR

Impression murale transparente pour intérieur et extérieur

| DEFINITION Une impression consolidante murale transparente en phase aqueuse pour intérieur et extérieur, spécialement conçue pour des supports poussiéreux et dégradés, et pour stabiliser des supports avec différents niveau d’absorption. CARACTERISTIQUES GENERALES - Extérieur et intérieur. - Sans odeurs. - Très vite recouvrable. DESTINATIONS Kem FIXATOR est la préparation idéale pour tous types de maçonnerie, plafonnage, blocs béton. Pour des couches de peinture poussiéreuses et dégradées, Kem FIXATOR stabilise ces supports. Parce que Kem FIXATOR est sans odeurs, elle est la préparation idéale pour tous types de murs et plafonds à l’intérieur. Ne pas utiliser sur des supports bitumineux. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Liant(s) : Acryl styrène Solvant(s) : Eau Extrait sec : en poids : 17% ± 2% Densité: 1,00 ± 0,05 kg/dm³: PH: > 8 COV 3 mg/l Stockage : En emballage hermétique d’origine, min. 12 mois. A l’abri du gel. Couleur(s) : Transparent Emballage(s) : 2,5 - 10 L MISE EN OEUVRE Kem FIXATOR est facile à appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet, et est prêt à l’emploi. Kem FIXATOR est déjà recouvrable avec les peintures Kem après un temps d’intervalle de 4 heures. Pour les supports très absorbants, microporeux et poussiéreux, il est envisageable d’appliquer deux couches de l’impression Kem FIXATOR. | FICHE TECHNIQUE Kem FIXATOR VERSION K07F-060717-1 Cette présente fiche technique remplace les versions ultérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique. Séchage : Sec au toucher : après 30 min Sec: 2 - 4 h Recouvrable : après min. 4 h A 23°C et 60% HR Nettoyage du matériel Eau (tiède) et savon avant séchage. CARACTERISTIQUES DE L’APPLICATION Matériel d’application : Brosse, rouleau et pistolet Dilution : Prêt à l’emploi, ne jamais diluer. Consommation : 10 - 20 m²/l par couche, sur support lisse, selon la porosité du support. Condition : Ne pas utiliser en dessous 8°C ou en temps de risque de pluie, la température ambiante, du support et du produit idéale est de 8°C à 42°C (min. 4°C au-dessus du point de rosée). Humidité relative : max. 75%. Taux d’humidité max. du support hydraulique 7%. | PREPARATION DU SUPPORT Kem FIXATOR doit être appliqué sur des supports sains, secs et cohérents, exempts de poussière et de graisse. Maçonnerie, enduits, cimentage et éléments en béton : Nouveaux supports à base de chaux et de ciments doivent être bien secs et mûrs (min. 30 jours à 24°C). Enlever toute saleté, partie friable et écaillée avec des moyens adéquats. Eliminer les remontées de sel par brossage à sec, laisser sécher. En cas de mousses et d’algues, éliminer autant que possible toute trace de mousses par brossage et grattage, appliquer une solution d’eau de Javel (1:3) ou autre produit de démoussage, selon les conseils du fabricant, laisser agir, rincer abondamment et soigneusement à l’eau et laisser sécher. Utiliser des enduits adéquats pour remplir les fissures et autre imperfections, selon les conseils du fabricant. Laisser sécher avant d’appliquer les couches de finition. Retraitement des supports déjà peints : Si en bon état, enlever toute impureté. Les surfaces brillantes doivent être poncées mates pour avoir un meilleur accrochage. En cas de peintures poussiéreuses, dégradées, écaillées ou abrasées, le support doit être nettoyé et traité comme un support nouveau, une fixation locale est dans la plupart des cas suffisante. MISE EN OEUVRE Kem FIXATOR est facile à appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet, et est prêt à l’emploi. Kem FIXATOR est déjà recouvrable avec les peintures Kem après un temps d’intervalle de 4 heures. Pour les supports très absorbants, microporeux et poussiéreux, il est envisageable d’appliquer deux couches de l’impression Kem FIXATOR. CONSEILS DE SECURITE Conserver hors de la portée des enfants. ● Assurer qu’il y a suffisamment de ventilation durant l’application et le séchage. ● En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau. ● Employer de l’eau et du savon pour enlever des taches sur la peau. ● Ne contient pas de plomb. ● L’applicateur du produit doit tenir compte des lois et règles existantes concernant la santé, la sécurité et l’environnement. ISSUE NO.2 07/2006 |
| --- | --- | --- |